2022年漯河市化肥产品质量

监督抽查实施细则

漯河市质量技术检验测试中心

二〇二二年三月

2022年化肥产品质量

市监督抽查实施细则

- 化肥产品的行业现状

化肥包括复混肥料、掺混肥料、尿素等产品。复混肥料是指氮、磷、钾3种养分中至少含有两种养分，由化学方法和（或）掺混方法制成的肥料。

二、化肥产品的质量状况

根据往年定检结果看，化肥质量问题不容忽视，近些年，由于复合肥生产的准入门槛较低，复合肥产品的市场竞争非党激烈，致使复合肥产品鱼龙混杂，存在诸多亟待规范的问题：1.产品标识不规范.具体表现在：一是产品名称标识不规范，未按照国家标准标识。二是养分标志不规范。有的企业将产品的有效养分含量与中微量元素并列，误导消费者。三是不标注标准号。四是没有标注生产许可证号。五是厂址标注不详，冒用他人厂名、厂址的违法行为仍然存在等等。2.产品养分含量不足:养分是衡量肥料质量的重要指标，按照国家标准要求：组成产品的单一养分含量不得低于4％，且单一养分测定值与标明值负偏差的绝对值不得大于1.5％。实际上有的生产企业其产品在养分含量与标识养分含量有一定差距，使氮、磷、钾单一养分或总养分达不到标准要求或标明值，使产品质量下降。

三、抽查范围

本次监督抽查的肥料产品包括复合肥料、掺混肥料、尿素。

四、产品种类

复合肥料、掺混肥料、尿素。

五、术语和定义

复合肥料：氮、磷、钾三种养分中，至少有两种养分标明量的由化学方法和（或）物理方法制成的肥料。

掺混肥料：氮、磷、钾三种养分中，至少有两种养分标明量的由干混方法制成的颗粒状肥料。

尿素：由氨和二氧化碳合成制得的农业用肥料。

总养分：总氮、有效五氧化二磷和氧化钾含量之和，以质量百分数计。

配合式：按N-P2O5-K2O（总氮-有效五氧化二磷-氧化钾）顺序，用阿拉伯数字分别表示其在复混肥料中所占百分比含量的一种方式。

六、检验依据

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

1复合肥料

GB/T 15063-2020 复合肥料

GB/T 8571-2008  复混肥料 实验室样品制备

GB/T 8572-2010  复混肥料中总氮含量的测定蒸馏后滴定法

GB/T 8573-2017  复混肥料中有效磷含量的测定

GB/T 8574-2010  复混肥料中钾含量的测定四苯硼酸钾重量法

GB/T 24890-2010 复混肥料中氯离子含量的测定

2 掺混肥料

GB/T 21633-2020 掺混肥料（BB肥）

GB/T 8572-2010  复混肥料中总氮含量的测定蒸馏后滴定法

GB/T 8573-2017  复肥料中有效磷含量的测定

GB/T 8574-2010  复混肥料中钾含量的测定四苯硼酸钾重量法

GB/T 24890-2010 复混肥料中氯离子含量的测定

3 尿素

GB/T 2440-2017  尿素

GB/T 2441.1-2008尿素的测定方法 第1部分：总氮含量

GB/T 2441.2-2010尿素的测定方法 第2部分：缩二脲含量 分光光度法

七、抽样数量及方法

抽样地点为生产、经销单位仓库、堆场、或销售现场。

抽样数量：

1.1 根据标准有关规定，抽样时，若总的包装袋数小于512袋时，抽样袋数按表1“选取抽样袋数的规定”选取的袋数抽取样品；大于512袋时，按3×N 1/3 (N为总的包装袋数)的规定计算的袋数（遇小数进为整数）抽取样品。

表1  选取抽样袋数的规定

| 总的包装袋数 | 选取的最少 抽样袋数 | 总的包装袋数 | 选取的最少 抽样袋数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1～10 | 全部 | 182～216 | 18 |
| 11～49 | 11 | 217～254 | 19 |
| 50～64 | 12 | 255～296 | 20 |
| 65～81 | 13 | 297～343 | 21 |
| 82～101 | 14 | 344～394 | 22 |
| 102～125 | 15 | 395～450 | 23 |
| 126～151 | 16 | 451～512 | 24 |
| 152～181 | 17 |  |  |

抽样方法：

1.1随机在样品垛中不同部位抽取每袋不少于100g，每批产品采取的样品量合并不少于2kg。

1.2 将采取的合并样品混匀，缩分至1kg，再缩分两份，每份0.5kg，分装于两个塑料瓶中，密封并贴标签，一瓶做检验，另一瓶保存两个月，以备查用。

1.3根据拟抽查产品情况，详细填写《抽样单》。产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽商户提供的，在抽样现场获取，并经商户确认。 抽样单经被抽查商户认可后，由被抽查商户人员和抽查单位抽样人员及执法人员签字、盖章。按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。

1.5检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，对检测和备用样品分别加贴相应标识后入库，并拍照存档，填写样品接收情况单。

八、检验要求

1 检验项目及重要程度分类

1.1复合肥料

复合肥料检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检验方法标准 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 总氮 | GB/T15063-2020 | GB/T 8572-2010 | ● |  |
| 2 | 有效五氧化二磷 | GB/T15063-2020 | GB/T 8573-2017 | ● |  |
| 3 | 氧化钾 | GB/T15063-2020 | GB/T 8574-2010 | ● |  |
| 4 | 总养分 | GB/T15063-2020 | GB/T 8572-2010 GB/T 8573-2017 GB/T 8574-2010 | ● |  |
| 5 | 氯离子 | GB/T15063-2020 | GB/T 24890-2010 | ● |  |
| 备注：a 极重要质量项目。b 重要质量项目。 |

1.2掺混肥料

掺混肥料检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检验方法标准 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 总氮 | GB/T21633-2020 | GB/T 8572-2010 | ● |  |
| 2 | 有效五氧化二磷 | GB/T21633-2020 | GB/T 8573-2017 | ● |  |
| 3 | 氧化钾 | GB/T21633-2020 | GB/T 8574-2010 | ● |  |
| 4 | 总养分 | GB/T21633-2020 | GB/T 8572-2010 GB/T 8573-2017 GB/T 8574-2010 | ● |  |
| 5 | 氯离子 | GB/T21633-2020 | GB/T 24890-2010 | ● |  |
| 备注：a 极重要质量项目。b 重要质量项目。 |

1.3尿素

尿素检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检验方法标准 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 总氮 | GB/T 2440-2017 | GB/T 2441.1-2008 | ● |  |
| 2 | 缩二脲含量 | GB/T 2440-2017 | GB/T 2441.2-2010 | ● |  |
| 备注：a 极重要质量项目。b 重要质量项目。 |

2 单项判定应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

九、判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

十、报告检验结论

1、检验合格结论：经抽样检验，所检项目符合××标准要求，依据《2022年漯河市化肥产品质量监督抽查实施细则》，判定为合格。

2、检验不合格结论：经抽样检验，××项目不符合××标准要求，依据《2022年漯河市化肥产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格。

十一、异议处理复检

异议处理由漯河市市场监督管理局负责。

对判定不符合要求的产品进行异议处理，按以下方式进行：

1、核查不合格项目相关证据，检验机构能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明原结果无误，并且得到受检单位认可的，不进行复检，作出维持原检验结果的结论。相关证明材料需上报牵头机构。

2、需要对不合格项目进行复检时，由漯河市市场监督管理局开具复检受理通知书，牵头机构按照抽查细则对留存的备用样品进行复检，复检项目如有仲裁法需用仲裁法进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

2022年3月