(手提式)灭火器产品质量监督抽查实施细则

本细则适用于漯河市市场监督管理局组织的灭火器产品质量监督抽查。本细则规定了此类产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则等。

1 抽样方法

以随机抽样方式在生产企业自检合格产品、经销企业待销产品中抽取。

随机数可使用随机数表、骰子、扑克牌等方式产生。

每批次产品抽取样品6具，其中检验样品数量3具,备用样品数量3具。

2 检验依据

表1 生产灭火器产品的检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （20℃）喷射性能检查 | 有效喷射时间 | GB 4351.1-2005 | GB 4351.1-2005 |
|  |  | 喷射距离 |  |  |
|  |  | 喷射滞后时间 |  |  |
|  |  | 喷射剩余率 |  |  |
| 2 | 筒体强度（爆破试验） |  |  |
| 3 | 灭火剂检验 |  | GB 4066-2017 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4351.1-2005《手提式灭火器 第一部分：性能和结构要求》

GB 4066-2017《干粉灭火剂》

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。